503 53  Smidary - Červeněves 1

Tel./ fax. 495 496 147 / mobil 736 735 141

e-mail: info@gool.cz   /  http: www.gool.cz

č.účtu:ČSOB Nový Bydžov, 123178466 / 0300

IČO: 25268601, DIČ: CZ25268601

Pracovní doba: PO-PÁ: 700 - 1630 hod. Pohotovost: SO: 800  - 1030 hod.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 11513.                             ZN.: 7/18

..................................................................................................................................................................................................................................

Instalace čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod - ČOV AS-VARIOcomp se standartně dodávají jako hotové kompletní výrobky, technologicky propojené, odzkoušené na funkčnost, vodotěsnost a jsou opatřeny víkem.

Manipulace a doprava čističky odpadních vod

Během dopravy je nutné čističku odpadních vod ukotvit v základní poloze k nákladové ploše vozidla a zabránit poškození, nárazům a pádu. Při nakládání, skládání a usazování čističky do stavební jámy (zvedací technikou nebo ručně) musí být manipulační popruhy umístěny pod dnem čističky. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při manipulaci s čističkou v zimních měsících, kdy hrozí poškození. 
Doporučujeme: před dopravou ve vodorovné poloze demontáž a po usazení montáž vzduchovacího válce.
Umístění čističky odpadních vod
♦ Čističky umístěte a instalujte vždy do míst, kde nebudou překážet a jsou mimo vjezdy a komunikace. Max.zatížení chodce na víko je 100 kg. Na víko ČOV není přípustné žádné nadloží. Vzdálenost mezi vnější stěnou výrobku a stěnou budovy nebo komunikace má být nejméně 2 m u základního typu VARIOcomp K.

Instalace čističky pro různé druhy základových podmínek

Čistírny odpadních vod VARIOcomp 5K - 20K

♦ Základní typ je určený pro osazení bez spodní vody. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku. Boční stěny výkopu není potřeba betonovat. Čistička není vhodná do pojezdu – vjezdu.

Dvouplášťová čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5K - 20K / PB

♦ Je určená do pojezdu nebo vjezdu. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku Boční stěny čističky ve výkopu a strop doporučujeme obetonovat. Plastová víka je nutné zakrýt uzamykatelnými zátěžovými poklopy.

Dvouplášťová čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5 - 20K / PB / SV

♦ Je určená pro osazení pod hladinu spodní vody. Instaluje se do výkopu na podkladní armovanou betonovou desku. Boční stěny výkopu a strop doporučujeme obetonovat.

Pozor při instalaci!

♦ Při umísťování čističky vod je nutné rovněž dodržet dostatečnou vzdálenost od základů objektů a studně.

♦ Do potrubí nátoku do ČOV nesmí být napojené dešťové a drenážní vody, kondenzáty z kotlů a drtič potravin.

♦ Je nutné zajistit dostatečné odvětrání kanalizace a čističky nad úroveň střechy objektu.
Rozměry výkopu pro usazení čističky odpadních vod AS VARIOcomp 5K

Nástavec

Přivedete odpadní potrubí do místa, kde bude čistírna odpadních vod umístěna a změříte vzdálenost od středu potrubí na nátoku do čistírny odpadních vod po terén. Pokud je 650 mm, tak nástavec nepotřebujete. Vše nad naměřenou hodnotu 650 mm je nástavec, který je potřeba přiobjednat.

Šíře výkopu

♦ 1750 - 1800 mm (AS-VARIOcomp 5K)

Hloubka výkopu

♦ Celková hloubka výkopu od spodní hrany nátokového potrubí je 1500 mm (1350 + 150 mm síla betonu)

♦ Hloubka výkopu od spodní hrany nátokového potrubí po beton pod ČOV je 1350 mm

♦ Síla armovaného betonu B-20 pod ČOV je min.150 mm.
Dno pod čističku a jímku
♦ Tvoří pískový podsyp a železobetonová deska o tloušťce min.150 mm s rovinnou tolerancí max. +/- 3mm.
Připojení na kanalizační potrubí

♦ Čistička se připojí ke kanalizačnímu potrubí DN 160
Celková betonáž jímky
♦ Záchytné nebo akumulační jímky za čističky nejsou konstruovány jako samonosné, tzn. že musí být obetonovány kvalitní betonovou směsí (viz další pokyny).

Membránové dmychadlo
♦ Umístěte v suchu a to tak, aby nedošlo k zaplavení, nejlépe do garáže, sklepa, technické místnosti, sloupku, plotu, soklu či přístřešku, nebo do plastového boxu do 5 m a max. 1 m nad hladinu náplně ČOV. V případě větší vzdálenosti nebo výšky je nutné řešit s dodavatelem. 
♦ Optimální prostor pro dmychadlo je 50x50x50 cm. Pro přívod stlačeného vzduchu lze použít potrubí PVC 25 v chránící liště (např. PVC, novodur).

Elektrická  část
♦ Do místa umístění dmychadla přiveďte kabel 3x2,5 CYKY a instalujte zásuvku 220V/10A 
♦ V případě instalace jímky s čerpadlem instalujte zásuvku 220V/16A.

Ochrana výrobku a bezpečnost obsluhy  
V průběhu zabudovávání výrobku i při jeho provozu je nutné dodržovat předepsané postupy a návody, abychom nepoškodili výrobek, potrubí nebo technologii. Mimořádnou pozornost věnujeme ochraně výrobku před deformací při obetonování výrobku s použitím auto-mixu! Je třeba dodržovat veškeré zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zejména při napojení elektrických zařízení přísně dbáme na příslušné elektro normy. Je nutné zajistit víka uzamčením! Při vyčerpávání nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5m od ČOV.

Reklamace
Nedodržení těchto pokynů je důvodem k neuznání reklamace výrobku, proto je ve vlastním zájmu dodržujte!

PŘEJEME VÁM SPOKOJENOST S NAŠIMI VÝROBKY.